## Slide 1
Security Level:
Galileo Research Centre
Matsui Masafumi, Isobe Teppei
2026.07.21
Proposals for DBI & BIP development
Supplemental : Platform Concept for DBI & BIP development

## Slide 2
- Degradation (B’ at t1) -
(Normalized in the initial state)
Degradation of OLED
Δη１
Δη2
0
t1
A
A’
B’
1
2
to
0
time
Ipix
Iref
Lum/Lum_init
1
2
Platform Concept for DBI & BIP development
Planning to build a simulation platform for predicting panel degradation to support IP development.
conv_lum2str
deg1 Calc.
deg2 Calc.
γ-1
Update total stress (for each pix. or blocks)
Calculate degradation (for each pix. or blocks)
Δstress
Total stress
Lum.
Total stress
+= Δstress
or
BC setting conditions
DBV_NIT, Duty ratio
Heat map (Temp.)
Degraded images
(generated from input static image)
Input Image
Test images for PQ eval.
Burn-in simulator
temperature & duty dependent
Movie x N cycle
…
…
γ
or
Aging images
Static image
Total Stress
( Load / Save )
Total Stress Map x RGB
Degradation Map x RGB
(generated at specified timing.)
(generated at specified timing.)
Degradation model parameters
(Extracted from measurement data)
Sim conditions
Aging time,
Acceleration setting for simulation time.
Simulates the degradation behavior of OLED panels and generates degraded images.
Supports both movie and still image input, and reduces simulation time through a degradation acceleration function.
Can be combined with DBI and BIP to be used in IP development.
Burn-in simulator
Test image
Compare
1
2
Notes: 補足説明
Input：5種類の情報（[1] Input Image, [2] Heat Map, [3] BC setting, [4] Model parameter, [5] Sim condition)
[1] Input Image :
・動画 or 静止画 (表示時間を指定して，複数の静止画像を入力とする場合も想定)
・動画はパネルを劣化させるためのAging画像として活用。静止画は劣化後の焼き付き画像生成の為に活用（劣化後の焼き付き画像は静止画入力の場合に出力）
・画面サイズは任意の想定，動画の時間も任意（動画の繰り返し再生回数は指定できるようにする）
[2] Heat Map
・ [1] のInput Imageに対応するHeat Mapを入力. Inputが動画ならHeat Mapも動画．静止画の場合，定常状態になった後の温度分布をHeat Mapとする
[3] BC setting
・DBV設定（輝度に対してリニアになるよう変換した値を入力），Duty値使用 (Peak target (時間と共に輝度を減衰させる係数)も入力として扱う可能性あり)
（ツール内部でLUTの線形補間等で活用するため）BAND設定情報(BAND DBV, Duty)も併せて入力
[4] Model parameter
・パネルの実測Dataから抽出してこのツールに与える
[5] Sim condition
・ツールに劣化させたい目標Aging時間を設定，併せて現実的なSim時間で終わらせるため，劣化を加速させる設定(Accel. setting)も行う．
（Sim時間短縮の為の加速は，ストレス時間の累積を加速させるか，劣化モデルのτ (半減寿命と相関)を短縮することで実施）
Output：3種類の情報（[1] Degradation Image, [2] Degradation Map, [3] Total stress Map)
[1] Degradation Image (.png or bmp etc.)
・累積された劣化情報に基づいて，静止画入力に対して出力される焼き付き画像．入力の静止画像等と比較することでPQ評価に活用
[2] Degradation Map (.csv)
・画面の劣化率Map（指定したAging時間におけるMapを出力）．解析用
[3] Total stress Map (.csv)
・画面の累積ストレスMap（指定したAging時間におけるMapを出力）．ツールに入力することでAgingの途中から再開できるようにする．

## Slide 3
Platform Concept for DBI & BIP development : Use-Case Examples
( Step:1 ) Aging Step
( Step:2 ) PQ Evaluation Step
Burn-in simulator
Burn-in simulator
…
Aging images with Heat Map
…
Sim. acceleration setting
DBI
Movie x N cycle
Compensated
Aging images w/ Heat Map
Heat Map gen
w/o DBI compensation
Sim. acceleration setting
Test images
With Heat Map
Burn-in simulator
Burn-in simulator
DBI
Compensated
images
w/ Heat Map
Heat Map gen
w/o DBI compensation
PQ comparison
Burn-in simulator
Burn-in simulator
…
Aging images with Heat Map
…
Sim. acceleration setting
BIP
Movie x N cycle
Preventive
Aging images w/ Heat Map
Heat Map gen
w/o BIP
Sim. acceleration setting
Test images
With Heat Map
Burn-in simulator
Burn-in simulator
w/o BIP
PQ comparison
DBI development
BIP development
Notes: 補足説明：DBI, BIP開発への活用イメージ
[1] DBI活用への活用 (2つのStep (Aging Step, PQ eval. Step)に分けて活用．Aging→PQ Evalの順に行う)
Aging Step
・Input動画と対応するHeatMapをDBIに入力し補正後動画を生成．
※DBI内部でも劣化の累積計算は実施しているが，補正“後”動画から生成されるHeatMapを用いて温度依存性を考慮する必要あり．
⇒ Heat Map Genのブロックで補正後動画からHeatMapを予測し，補正後のHeat Map動画として出力する他，DBIに結果をフィードバック
・補正後動画と対応するHeatMapをBurn-in simulatorに入力．パネル劣化を計算する（劣化の累積計算を実施）→Total Stress Mapを出力
・比較の為，DBI補正をせずにInput動画と対応するHeatMapをBurn-in simulatorに入力．パネル劣化を計算する→Total Stress Mapを出力
・目標Aging時間（劣化させる時間(~500hや1000h etc.)）は予め設定し計算．例えば1000hと設定すれば，1000h後の劣化状態を調査する評価となる．
・Inputとして動画ではなく，複数の静止画像と点灯時間を設定してAgingさせる場合も想定．
・DBIの処理として，逐次補正を実施せずDBI内部の劣化の累積計算のみ行う場合も想定。この場合，補正後動画や補正後のHeat Mapを作る必要が無く，
DBI評価の簡易化が出来る（最初はこの方法でDBIの最適化を進める）
PQ Evaluation Step
・Aging処理後，Burn-in simulatorに蓄積されたストレス情報に基づき（又は出力済みのTotal Stress Mapを読み込むことで）劣化後画像を生成．
・DBI処理あり・なしでの劣化後画像を比較することで，DBI の補正能力を検証する．
[2] BIP活用への活用 (2つのStep (Aging Step, PQ eval. Step)に分けて活用．Aging→PQ Evalの順に行う)
Aging Step
・Input動画と対応するHeatMapをBIPに入力し焼き付き予防動画を生成．
・Heat Map Genのブロックで焼き付き予防動画からHeatMapを予測し，Heat Map動画として出力する
・焼き付き予防動画と対応するHeatMapをBurn-in simulatorに入力．パネル劣化を計算する（劣化の累積計算を実施）→Total Stress Mapを出力
・比較の為，BIP補正をせずにInput動画と対応するHeatMapをBurn-in simulatorに入力．パネル劣化を計算する→Total Stress Mapを出力
・目標Aging時間（劣化させる時間(~500hや1000h etc.)）は予め設定し計算．例えば1000hと設定すれば，1000h後の劣化状態を調査する評価となる．
PQ Evaluation Step
・Aging処理後，Burn-in simulatorに蓄積されたストレス情報に基づき（又は出力済みのTotal Stress Mapを読み込むことで）劣化後画像を生成．
・BIP処理あり・なしでの劣化後画像を比較することで，BIPの補正能力を検証する．